CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICI

INFORMATII DE COMPOZITIE           :	Diclorisocianuric de Sodiu.

CONCENTRATIA DE CLOR ACTIV	:	cca 56 %

ASPECT				:	Granule albe.

SOLUBILITATE IN APA		:	Optima.

DEPOZITAREA PRODUSULUI

Pastrati recipientii inchisi si feriti de lumina si umiditate. Produsul va fi pastrat in incaperi racoroase, departe de surse de caldura. Evitati contactul cu alte substante si in special cu acizi reductori.

UTILIZARI

Diclorisocianuric de Sodiu este folosit ca agent igienizant in tratamentul apelor de piscina. Principiul activ e constituit de Clorul indirect eliberat de produsul dizolvat. Fata de alte substante pe baza de Clor activ, cum ar fi de exemplu Hypocloritul de Sodiu sau de Calciu, Cloroisocianurile poseda unele caracteristici chimice care au determinat in ultimii ani o crestere a utilizarii, pana la a fi devenit astazi cei mai raspanditi agenti cloruranti. Ratiunea unui atare succes e determinat de faptul ca in afara de eliberarea de Acid Hypocloric responsabil de actiunea germicida,  Cloroisocianurile elibereaza si o anumita cantitate de Acid Cianuric, agent puternic stabilizant  in comparatie cu Acidul Hypocloric. E bine de stiut, de fapt, ca acesta din urma este descompus foarte repede de efectul razelor ultraviolete a temperaturilor ridicate. Problema este evident mai puternic resimtita in orele centrale ale zilelor insorite de vara, in practica exact atunci cand frecventa imbaierilor e mai ridicata. In aceste conditii, produse precum Hypocloritii sunt consumati foarte rapid, cu consecinta necesitatii de continue reintegrari si de riscuri pentru sanatatea celor imbaiati. Acidul Cianuric care deriva din decompunerea Cloroisocianurilor incetineste in mod foarte eficient procesul de decompunere, facand sa se obtina economii pe termen mediu si lung in costurile de gestionare, si de a avea o piscina intotdeauna cu justa concentratie de Clor activ, chiar si in orele cele mai critice.

MODALITATEA DE UTILIZARE A PRODUSULUI

Produsul poate fi adaugat direct in piscina sau prin intermediul pompelor dozatoare precedat de dizolvare. Dozajele depind de diversi factori intre care se numara nr de imbaiati, intensitatea razelor de soare, eventualele precipitatii/ploi, prezenta algelor etc.

Cantitatea normal necesara corespunde la circa 1 gr/m³. La inceperea exercitiului, si-n cazul in care este necesara eliminarea Cloraminei, iar dozajul poate sa ajunga pana la 15 gr/m³.

NOTA : Informatiile continute in prezenta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele noastre actuale. Sunt redactate cu buna intentie si cat mai bine, cu toate acestea nu acopera  valoare de garantie asupra specificitatii produsului. Utilizatorul este obligat sa verifice exactitatea datelor prezentate in raport cu utilizarea pe care doreste sa o dea produsului.