CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE

INFORMATII ASUPRA COMPOZITIEI :	Amestec de acizi anorganici

ASPECT				:	Lichid incolor

MIROS					:	Niciunul.

SOLUBILITATE IN APA		:	Amestecabil

DEPOZITAREA PRODUSULUI

Pastrati recipientele inchise departe de alte produse chimice, in special agenti cloranti.

UTILIZARI

Disin P e utilizat pentru indepartarea normala a crustelor calcaroase de pe bordurile piscinelor datorate depunerii de calcar.

MODUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI

Purtati manusi de cauciuc/guma. Inpregnati un burete sintetic rigid cu Disin P, astfel aplicati  produsul pe partile devenite opace datorita depozitelor calcaroase. Lasati sa actioneze pentru cateva minute, apoi clatiti. Repetati, daca este necesar.

NOTA : Informatiile continute in prezenta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele noastre actuale. Sunt redactate cu buna intentie si cat mai bine, cu toate acestea nu acopera  valoare de garantie asupra specificitatii produsului. Utilizatorul este obligat sa verifice exactitatea datelor prezentate in raport cu utilizarea pe care doreste sa o dea produsului.